## Slide 1: ★四、计算机的工作原理
1、对于一个可计算的问题，采用计算机解决的工作步骤：
上机前准备
（1）分析问题建立数学模型
计算机的工作过程（运行程序，解决问题……）
（3）编制解题程序并编译
（2）确定计算方法（算法）
程序由指令构成
主机如何完成一条指令？
主机又如何运行程序？

## Slide 2: ★四、计算机的工作原理
2、主机完成一条指令的信息流程
第一步：取指令
第二步：分析指令
第三步：执行指令
完成所有指令时，取指令和分析指令所用硬件和信息流程都相同，而执行指令所用硬件和信息流程因指令不同而不同。
以取数、存数、加指令为例：

## Slide 3: ★四、计算机的工作原理
1
2
3
5
6
7
8
9
4
CU
控制
单元
主存储器
MDR
MAR
存储体
CPU
PC
控制器
IR
…
运算器
MQ
ACC
ALU
X
I/O
设
备
(1) 取数指令
取指令：PC→MAR→M→MDR→IR
分析指令：OP(IR)→CU
执行指令：Ad(IR)→MAR→M→MDR→ACC

## Slide 4: ★四、计算机的工作原理
(2) 存数指令
1
2
3
5
6
7
9
8
4
CU
控制
单元
主存储器
MDR
MAR
存储体
CPU
PC
控制器
IR
…
运算器
MQ
ACC
ALU
X
I/O
设
备
取指令：PC→MAR→M→MDR→IR
分析指令：OP(IR)→CU
执行指令：Ad(IR)→MAR→M，
ACC→MDR →M

## Slide 5: ★四、计算机的工作原理
(3) ADD M指令
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑨
⑧
⑩
⑩
⑾
取指令：PC→MAR→M→MDR→IR
分析指令：OP(IR)→CU
执行指令：Ad(IR)→MAR→M→MDR→X， ACC→ALU，同时X→ALU，
ALU→ACC
ADD

## Slide 6: ★四、计算机的工作原理
例：设主存储器容量为64K*32位，并且指令字长、存储字长、机器字长三者相等，写出图中各寄存器的位数，并指出哪些寄存器之间有信息通路。
分析：MAR的位数反映存储单元的个数，MDR的位数反映存储字长 。
主存储器容量64K*32位：主存储器由64K个存储单元构成，每个存储单元可以存放一个字长为32位的存储字。
64K个存储单元的编址需要几位二进制数？这个地址从哪儿来？访存时该地址存放在哪儿？
什么是存储字长？哪个寄存器存放指令？哪些寄存器存放数据？
有信息通路意味着什么？

## Slide 7
寄存器位数：MAR，PC 16位；MDR，IR，ACC，MQ，X 32位
信息通路： PC →MAR, AD(IR) →MAR,MDR →IR
MDR →ACC(取数),ACC →MDR(存数),
MDR →X(加,减,除), MDR →MQ(乘)
CU
控制
单元
主存储器
MDR
MAR
存储体
CPU
PC
控制器
IR
…
运算器
MQ
ACC
ALU
X
I/O
设
备

## Slide 8: ★四、计算机的工作原理
思考：指令和数据都在于存储器中，计算机如何区分他们？
方法一：根据不同阶段去区分，取指阶段取的是指令，执行阶段取的是数据；
方法二：根据地址的来源区分，来自PC寄存器的地址取的是指令，来自IR寄存器的地址码部分的地址取的是数据。

## Slide 9: ★六、存储器容量的扩展
用 1K×4位存储芯片组成 1K×8位的存储器
？片
1、位扩展（当存储芯片数据总线位宽小于CPU数据总线位宽时）
10根地址线
9
A
A
0
•••
2114
2114
CS
WE
2片
1K × 8位
1K × 4位
=1组 × 2片/组
=2片
D0
D7
•••

## Slide 10: ★六、存储器容量的扩展
2、字扩展（当存储芯片存储单元数小于存储器所需存储单元数量时）
用 1K × 8位 存储芯片组成 2K × 8位 的存储器
10根地址线
11根地址线
？片
2片
1K× 8位
1K× 8位
D7
D0
•••
•••
•••
•••
•••
WE
A1
A0
•••
A9
CS0
A10
1
CS1
2K × 8位
1K ×8位
=2组 × 1片/组
=2片

## Slide 11: ★六、存储器容量的扩展
3、字、位扩展
用 1K × 4位 存储芯片组成 4K × 8位 的存储器
字扩展
位扩展
WE
A8
A9
A0
...
D7
D0
…
A11
A10
CS0
CS1
CS2
CS3
片选
译码
…
…
…
…
…
…
…
…
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
？片
8片
4K × 8位
1K ×4位
=4组 × 2片/组
=8片
1K ×4位→ 1K ×8位→ 4K ×8位

## Slide 12: ★七、存储器与 CPU 的连接
存储器与 CPU 的连接方法
(1) 地址线的连接(片内地址来自地址总线低位)
(2) 数据线的连接(同字、位扩展时的连法)
(3) 读/写命令线的连接(ROM除外)
(4) 片选线的连接(片选输入来自地址总线高位)
(5) 合理选择存储芯片
（原则：芯片尽量少，片选逻辑尽量简单）
(6) 其他 时序、负载、工作频率、电压等
【本课程不考虑】

## Slide 13
例4.1 设CPU有16根地址线、8根数据线，并用 作为访存控制信号（低电平有效），用作为读/写控制信号（高电平为读，低电平为写）。现有下列存储芯片：1K*4位RAM、4K*8位RAM、8K*8位RAM、2K*8位ROM、4K*8位ROM、8K*8位ROM及74138译码器和各种门电路，画出CPU与存储器的连接图，要求如下：
（1）主存地址空间分配：
6000H~67FFH为系统程序区
6800H~6BFFH为用户程序区。
（2）合理选用上述存储芯片，说明各选几片。
（3）详细画出存储芯片的片选逻辑图。
……
Notes: 当采用字扩展和位扩展所用芯片一样多时，选位扩展!!（不需要形成片选信号）

## Slide 14
MREQ
A14
A15
A13
A12
A11
A10
A9
A0
…
D7
D6
D5
D0
WR
…
…
CPU

## Slide 15
例4.1 解:
(1) 写出对应的二进制地址码
(2) 确定芯片的数量及类型
0 1 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
A15A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
…
0 1 1 0
0 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 1 1 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
…
0 1 1 0
1 0 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
2K×8位
1K×8位
RAM
2片1K×4位
ROM
1片 2K×8位
备选芯片：
1K*4位RAM、4K*8位RAM、8K*8位RAM、2K*8位ROM、4K*8位ROM、8K*8位ROM
0
0
0
6
F
F
7
6
0
0
8
6
F
F
B
6
Notes: 当采用字扩展和位扩展所用芯片一样多时，选位扩展!!

## Slide 16
(3) 分配地址线
A10~ A0 接 2K × 8位 ROM 的地址线
A9 ~ A0 接 1K × 4位 RAM 的地址线
(4) 确定片选信号（CPU地址线高位的变化部分）
C
B
A
0 1 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
…
0 1 1 0
0 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 1 1 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
…
0 1 1 0
1 0 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
2K × 8位
1片 ROM
1K × 4位
2片RAM
4.2
A15A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0

## Slide 17
2K ×8位
ROM
1K ×4位
RAM
1K ×4位
RAM
…
…
…
&
PD/Progr
Y5
Y4
G1
C
B
A
G2B
G2A
…
…
MREQ
A14
A15
A13
A12
A11
A10
A9
A0
…
D7
D4
D3
D0
WR
…
…
…
…
例 4.1 CPU 与存储器的连接图
…
…
…

## Slide 18
解：
[A]补
[B]补
[A]补 + [B]补
+
= 0 . 1 0 1 1
= 1 . 1 0 1 1
= 1 0 . 0 1 1 0
= [A + B]补
例 6. 8
设 A = 0.1011，B = – 0.0101
求 [A + B]补
∴ A + B = 0 . 0 1 1 0
[A]补
[B]补
[A]补 + [B]补
+
= 1 , 0 1 1 1
= 1 , 1 0 1 1
= 1 1 , 0 0 1 0
= [A + B]补
例 6. 9
设 A = –9，B = –5
求 [A+B]补
解：
∴ A + B = – 1110

## Slide 19
例 6.10
设机器数字长为 8 位（含 1 位符号位）
且 A = 15， B = 24，用补码求 A – B
解：
A = 15
= 0001111
B = 24
= 0011000
[A]补 + [– B]补
+
[A]补
= 0, 0001111
[– B]补
= 1, 1101000
= 1, 1110111
= [A – B]补
[B]补 = 0, 0011000
∴ A – B = – 1001 = –9

## Slide 20
练习 1
设 x = ， y = ，用补码求 x+y
9
16
11
16
为什么错？
解：x=9/16=0.1001,y=11/16=0.1011
[x]补=0.1001,[y]补=0.1011
[x+y]补= [x]补+[y]补(mod 2)
=0.1001+0.1011 (mod 2)
=1.0100 (mod 2)
=1.0100
所以x+y=-0.1100=-12/16
经验证结果错误
运算结果超出机器数的表示范围！
产生溢出

## Slide 21
练习 2 设机器数字长为 8 位（含 1 位符号位）
且 A = – 97，B = +41，用补码求 A – B
为什么错？
解：A=-97=-1100001,B=+41=+101001
[A]补=1,0011111,[B]补=0,0101001, [-B]补=1,1010111
[A-B]补= [A]补+[-B]补(mod 28)
= 1,0011111 + 1,1010111 (mod 28)
=10,1110110 (mod 28)
=0,1110110
所以A-B=+0,1110110=+118
经验证结果错误
运算结果超出机器数的表示范围！
产生溢出

## Slide 22
例 6.10
机器字长8位（含1位符号位）
设 A = 15， B = 24，用变形补码求 A – B，
并判断是否溢出。
解：
A = 15
= 0001111
B = 24
= 0011000
[A]补 + [– B]补
+
[A]补
= 00, 0001111
[– B]补
= 11, 1101000
= 11, 1110111
= [A – B]补
[B]补 = 00, 0011000
符号位为11，表示计算结果无溢出。
[-B]补 = 11, 1101000
∴ A – B = – 1001 = –9

## Slide 23
例 6.30
x = (– —)×2-5 y = (—) ×2-4
5
8
7
8
求 x – y （设jf Sf双符号位，m=3，n=6）
解：
[x]补 = 11, 011; 11. 011000
[y]补 = 11, 100; 00. 111000
① 对阶
[Δj]补 = [jx]补 – [jy]补
= 11, 011
00, 100
11, 111
阶差为 –1
∴ Sx 1, jx+ 1
∴ [x]’补 = 11, 100; 11. 101100
x = (– 0.101000)×2-101
y = ( 0.111000)×2-100
+

## Slide 24
② 尾数求和
[Sx]’补 = 11. 101100
[–Sy]补 = 11. 001000
+
110. 110100
即 [x – y]补 = 11, 100; 10. 110100
[x – y]补 = 11, 101; 11. 011010 0
③ 规格化
尾数符号位为“10”，尾数溢出，需右规
∴ x – y = (–0.100110)×2-11
= (– —)×2-3
19
32
④ 舍入处理
采用“0舍1入”法，尾数右规时末位丢0直接舍去，
则有 [x – y]补 = 11, 101; 11. 011010
*⑤溢出判断： 结果中阶码符号位为”11”，结果不溢出。

## Slide 25: 6.27假设阶码取3位，尾数取6位（均不包括符号位），计算下列各题：
（1）
解：设,则
[x]补=00,101;00. 101100， [y]补=00,100;11.011100
① 对阶
[Δj]补 = [jx]补 – [jy]补 =00,101-00,100=00,001，
故阶差为+1 ∴ Sy →1, jy+1
∴ [y]’补 = 00,101; 11.101110 (尾数右移时0舍1入）
② 尾数求和
[Sx]补 + [Sy]'补 =00. 101100+ 11.101110 =00.011010

## Slide 26: 6.27假设阶码取3位，尾数取6位（均不包括符号位），计算下列各题：
即 [x+y]补=00,101; 00.011010
③规格化
结果中尾数符号位与数值最高位相同，结果为非规格化数，
需左规（Sx+y ←1, jx+y -1） ,使结果变为规格化数：
[x+y]补=00,100; 00.110100
④舍入处理：规格化时尾数左规，无需舍入处理。
⑤溢出判断： 结果中阶码符号位为“00”，结果不溢出。
故

## Slide 27: 6.27假设阶码取3位，尾数取6位（均不包括符号位），计算下列各题：
（8）14.75-2.4375
解：设=1110.11=2100 × 0.111011,
y=2.4375=10.0111=2010 × 0.100111,
则[x]补=00,100;00. 111011， [y]补=00,010;00.100111
① 对阶
[Δj]补 = [jx]补 – [jy]补 =00,100-00,010=00,010，
阶差为+2 ∴ Sy →2, jy+2
∴ [y]’补 = 00,100; 00.001010
(尾数右移时0舍1入）
② 尾数求差
[Sx]补 - [Sy] '补 =00.111011-00.001010 =00.110001
00.00100111

## Slide 28: 6.27假设阶码取3位，尾数取6位（均不包括符号位），计算下列各题：
即 [x-y]补=00,100; 00.110001
③尾数规格化
结果中尾数符号位与数值最高位相反，结果已为规格化数。
④舍入处理：规格化时尾数未右规，无需舍入处理。
⑤溢出判断： [x-y]补的阶码符号位为“00”，结果不溢出。
则 =12.25
为什么不是12.3125？